К публичным слушаниям по вопросу реконструкции цеха помола сырья ЗАО «Пикалевский цемент»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту перевода ЗАО "Пикалевский цемент" на сырьевую смесь, с использованием известняка и глины собственных карьеров

г. Пикалёво

2009 год.

Содержание

1.	Сведения о производственной программе и номенклатура продукции, характеристика принятой технологической схемы производства.	3

2. Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд.	8

3. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий).	9

4. Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям).	9

5. Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду.	10

6. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению.	11

Приложение 1.  Генеральный план предприятия.	14

Приложение 2. Аппаратурно-технологическая схема сырьевого цеха.	15

Приложение 3. Линия подачи известняка.	16

Приложение 4. Глиноподготовительное отделение	17

# Сведения о производственной программе и номенклатура продукции, характеристика принятой технологической схемы производства.

Основанием для проектирования является техническое задание на разработку проекта перевода ЗАО "Пикалевский цемент" на "классическую" сырьевую смесь, с использованием известняка и глины собственных карьеров, выданного Заказчиком.

Производственная программа предусматривает выпуск портландцемента в ассортименте по ГОСТ 10178-85.

На Пикалевском цементном заводе предусмотрена реконструкция сырьевого отделения, в результате которой реализуется использование сырьевой смеси в виде шлама. Ранее использовался нефелиновый шлам, который является вторичным сырьем алюминиевого производства.

Клинкер является основным компонентом цемента.  Его содержание в цементе может доходить до 95%. Соответственно качество клинкера во многом определяет свойства цемента.

Способ производства клинкера – мокрый. При мокром способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии шлама влажностью 30-50%.

Проектная мощность – 5800 м3/сутки шлама.

Для производства клинкера используется трехкомпонентная сырьевая смесь:
- известняк (источник СаО) – участок №2 и участок №3  Пикалевского месторождения; 
-  глина (источник Al2O3 и SiO2) - участок №2 и участок №3  Пикалевского месторождения;

-  огарки  (источник Fe2O3) - привозные.

1.1. Состав смеси

Средний состав смеси исходного сырья, представленный компанией "FLSmidth A/S":

-  известняк    - 81.9 %	(естественная влажность – 15 %)

-  глина	- 17.0 %	(естественная влажность – 21 %)

-  огарки        -  1.1 %	(естественная влажность – 22%)

Расходный коэффициент сырья – 1.54 т/т клинкера  (по сухому).

1.2. Технологическая схема

Ген.план завода с указанием проектируемых объектов представлен в приложении 1

Аппаратурно-технологическая схема сырьевого цеха представлена в Приложении 2

Сырьевое отделение

- линия подачи известняка (приложение 3)

Доставка известняка на открытый промежуточный склад осуществляется:

- автотранспортом - с участка № 2 Пикалевского месторождения;

- конвейерным транспортом (в стадии проектирования)– с участка № 3 Пикалевского месторождения.

Количество автотранспорта марки МАЗ 5516А5-371 г/п 20 т, необходимое для обеспечения непрерывности процесса, составляет 14  единиц.

Известняк, подаваемый с участка добычи имеет максимальный размер ~ 150 мм, а содержание влаги около 15%. Площадь складирования открытого промежуточного склада составляет 1410 м2, высота – 5 м, объем – 7300 м3 (10200 т). Складируемый материал на площадке формируется фронтальным погрузчиком.

Загрузка бункера дробилки со склада недробленого известняка осуществляется автотранспортом, доставляющим известняк из карьера № 2. При необходимости, загрузка бункера дробильного отделения может осуществляться фронтальным погрузчиком г/п 4,8 т.

Под бункером расположен пластинчатый питатель производительностью 400 т/ч, ширина ленты 2400 мм, с контролем скорости, обеспечивающим постоянную подачу материала в дробилку.

Из-за высокого содержания влаги в известняке, датской компанией "FLSmidth" было предложено измельчение известняка в валковой дробилке  производительностью 400 т/час (на сухой основе). Валковая дробилка имеет два валка. Крупность известняка после дробления составит 95% ≤ 32 мм. В здании дробилки проектом предусмотрены: мостовой электрический кран однобалочный подвесной г/п 12,5 т и  таль подвесная электрическая г/п 1,0 т для ремонта питателя и конвейера.

В дробильном отделении предусмотрена аспирация в местах пересыпки известняка:

- с пластинчатого питателя в дробилку (одно место отсоса);

- из дробилки на ленточный конвейер (два место отсоса).

Аспирационная установка, поставки фирмы FLSmidt, оборудована фильтром CE1-4-10 с импульсной очисткой, обеспечивающим снижение концентрацию пыли на выходе из фильтра до 20 мг/м3. Площадь фильтрации составляет 161 м2.

После дробления известняк подается в элеватор ленточным конвейером (производительность – 400 т/час, ширина ленты – 1600 мм), имеющим местное укрытие и расположенным в галерее.

Ковшовым элеватором дробленый известняк поднимается на отметку +28.700 и через течку сбрасывается на реверсивный конвейер производительностью 400 т/час (ширина ленты – 1200 мм), который разгружает известняк в бункеры крытого склада.

В здании элеватора также предусмотрена аспирация в местах пересыпки:

- с ленточного конвейера на элеватор (одно место отсоса);

- с элеватора на реверсивный конвейер (одно место отсоса).

В здании ковшового элеватора предусмотрен электрический подъемник г/п 3,5 т для ремонта оборудования.

Аспирационная установка, поставки фирмы FLSmidt, оборудована фильтром CE1-6-12 с импульсной очисткой, обеспечивающим снижение концентрации пыли на выходе из фильтра до 20 мг/м3. Площадь фильтрации составляет 193 м2.

Реверсивный конвейер посредством двух течек подает дробленый известняк в бункера крытого склада. Формирование складируемого материала производится двумя грейферными кранами г/п 20 т каждый.

Из бункеров склада дробленый известняк грейферными кранами загружается в приемные бункеры сырьевого отделения, далее через пластинчатые питатели (дозаторы) (максимальная производительность 132 т/ч каждый) поступает в питательные бункеры 4-х сырьевых мельниц.

- глиноподготовительное отделение (приложение 4)

Доставка глины на открытый склад осуществляется автотранспортом - с участка № 2 и участка № 3 Пикалевского месторождения. Количество автотранспорта марки МАЗ 5516А5-371 г/п 20 т, необходимое для обеспечения непрерывности процесса, составляет 4 единицы.

Размер комков глины, доставляемой с карьера, не будет превышать 500 мм, содержание влаги 21%. Площадь складирования составляет 574 м2, высота – 4 м, объем – 1848 м3 (2772 т). Складируемый материал на площадке формируется фронтальным погрузчиком г/п 4,8 т.

С двух сторон склада глины предусмотрены подпорные стены высотой 4,5 м. Загрузка бункера глиноболтушки с открытого склада осуществляется автотранспортом, доставляющим глину с карьера. При необходимости загрузка бункера глиноболтушки может осуществляться фронтальным погрузчиком.

Глиноболтушка представляет собой восьмиугольный железобетонный бассейн с вращающейся бороной. Расположена на территории завода в непосредственной близости от здания отделения сырьевых мельниц. Перед подачей материала и во время процесса смешивания в глиноболтушку добавляется вода. Количество подаваемой воды регулируется автоматически, в соответствии с количеством и влажностью подаваемой в глиноболтушку глины, а также требуемой текучести шлама. Бассейн глиноболтушки оснащен датчиками уровня, контролирующими уровень наполняемости бассейна.

В приямке, рядом с глиноболтушкой, установлены 3 насоса и вискозиметр. Один из насосов -  рециркуляционный, производительностью 8-15 м3/час, который отбирает шлам из глиноболтушки и через вискозиметр возвращает его обратно в болтушку. Вискозиметр в потоке рециркуляции определяет текучесть (содержание воды) в шламе и, на основании полученных показаний, сигнализирует о корректировке подачи воды. Требуемая величина текучести глиняного шлама определяет момент перехода на следующую стадию процесса – перекачку глиняного шлама из глиноболтушки в шламобассейны.

После того, как получен глиняный шлам заданной влажности, он посредством двух насосов производительностью 50-150 м3/час, расположенных в приямке, перекачивается в 3 вертикальных шламобассейна, емкостью 450 м3 каждый.

Для того, чтобы получить наилучшую гомогенизацию, глиняный шлам подается во все три шламобассейна по 5 мин. в каждый (период подачи в каждый бассейн будет контролироваться датчиком времени). Во избежание оседания шлама на дне бассейнов идет постоянное его перемешивание воздухом. Воздух подается из нижней зоны шламобассейнов.

Из вертикальных бассейнов шлам самотеком подается в резервуар мешалки емкостью 150 м3, откуда двумя насосами производительностью 50-150 м3/час перекачивается в резервуары 2 других мешалок, емкостью 150 м3 каждая, расположенные около сырьевых мельниц. В этих резервуарах идет постоянное перемешивание глиняного шлама во избежание его оседания. Далее глиняный шлам 4-мя насосами, производительностью 20-47 м3/час, перекачивается по системе шламопроводов в 4 сырьевые мельницы.

Максимальный объем накопления шлама составляет 1800 м3, который обеспечивается 3-мя вертикальными шламобассейнами емкостью 450 м3 каждый и 3-мя резервуарами емкостью по 150 м3.

- линия подачи огарков

Доставка огарков влажностью 22% в крытый склад происходит по существующей схеме.

Со склада огарки грейферными кранами загружаются в 4 приемных бункера отделения сырьевых мельниц, под которыми расположены ленточные питатели (дозаторы), подающие огарки в питательные бункеры 4-х сырьевых мельниц.

Помол шлама:

Помол шлама происходит в 4-х идентичных существующих шаровых трубных мельницах 3,2х15 м, которые будут модифицированы. Каждая мельница оснащена приводом мощностью 2000 кВт. Две мельницы – двухкамерные, длина камер изменена. Две другие мельницы были однокамерные, преобразованы в двухкамерные, с внедрением прогрессивных внутримельничных устройств и мелющей загрузки. После реконструкции все 4 мельницы будут иметь одинаковую длину камер и одинаковую загрузку мелющими телами.

Первая камера с "волновой" футеровкой заполняется шарами диаметром 90-60 мм. Вторая камера с "желобовидной" футеровкой заполняется цильпебсом..

Предположительная общая мощность мельниц составляет 115 т/час (сухой помол) с остатком помола 12%, при использовании сита на 90 микрон.

Мельницы оснащаются 8-ю весовыми дозаторами по базовому инжинирингу FLSmidth (по тракту известняка - 4 пластинчатых питателя; по тракту огарков – 4 ленточных питателя). Места пересыпки известняка и огарков с питателей в мельницы укрыты кожухами и оборудованы аспирационными установками фирмы "СовПлим" (4 – на питателях известняка, 4 – на питателях огарков).

Поступление сырьевой смеси в шаровые трубные мельницы происходит следующим образом:

- дробленый известняк из бункера крытого склада грейферным краном перегружается в 4 приемных бункера (1 бункер на каждую мельницу), откуда через разгрузочные воронки - на 4 пластинчатых питателя, расположенные под бункерами;

- огарки из бункера крытого склада грейферным краном перегружается в 4 приемных бункера (1 бункер на каждую мельницу), откуда через разгрузочные воронки - на 4 ленточных питателя, расположенные под бункерами;

- глина подается в виде глиняного шлама. Насосами производительностью 20-47 м3/час, перекачивается посредством шламопровода из двух резервуаров в загрузочные воронки мельниц;

- вода подается в автоматическом режиме по показаниям вискозиметра в загрузочные воронки мельниц.

В шаровой мельнице происходит совместное измельчение и усреднение сырьевого шлама. Шлам корректируется по реологическим свойствам – влажности, растекаемости, и по химическому составу. Управление технологией приготовления шлама заданного химического состава и влажности – автоматическое, в потоке, анализаторами PGNAA (Prompt Gamma Neutron Activation Analyser) и Multipleх. Оборудование системы управления и автоматизации с базовым инжинирингом поставляет фирма "FLSmidth", Дания.

На основе химического анализа шлама, анализируется и рассчитывается отклонение от нормированного состава шлама (весовые дозаторы для известняка и огарков, подача шламовых насосов для глиняного шлама) – с целью устранения отклонения при последующим анализе шлама.

Из сырьевых мельниц шлам самотеком поступает в 2 существующие мешалки (на 2 мельницы – 1 мешалка). Из мешалок шлам четырьмя насосами (2 насоса на 1 мешалку), производительностью 100-300 м3/час, перекачивается в восемь существующих вертикальных бассейнов, объемом 950 м3 каждый, установленных параллельно на территории завода.

Обжиг шлама и получение клинкера (не входит в объем данного проекта):

Процесс происходит по существующей схеме с использованием имеющегося оборудования.

Готовый печной шлам из восьми вертикальных бассейнов через шламопровод поступает на обжиг в существующие печи (3 печи 3,6х60м и 3 печи 4,5х170м), где происходит обжиг.

Клинкер – полуфабрикат для получения цемента.

Измельчение клинкера происходит в шаровых трубных мельницах. Ассортимент производимых цементов задается и контролируется ОТК завода.

Цемент хранится в силосах по видам и маркам. Отгрузка производится автотранспортом в ж/д транспорт. Часть цемента тарируется.

# 2. Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд.

Объект ориентирован на выпуск шлама для производства клинкера.

Проектная мощность ~ 5800 м3/сут.

Режим работы:

    - круглосуточный, число месяцев в году 	12

    - непрерывный, суток 	365

    - количество рабочих смен в сутках 	2

    - продолжительность смены, часов	12

    - режимное время РБУ: 365х2х12, часов в год	8760

    - коэффициент использования оборудования	0,7

    - годовой фонд времени, часов	6000

Годовое потребление сырья:

    - известняк (размер 150 мм, содержание влаги 15%)	1266000 м3 (1772000 т)

    - глина  (размер 500 мм, содержание влаги 14-30%)	 247500 м3 ( 396000 т)

    - огарки	   11800 м3 (  26000 т)

    - вода для приготовления шлама                                                 1150228 м3 (1150228 т)

Электропотребление

Установленная электрическая мощность Руст ~ 1565 кВт;

Водопотребление:

На технологические нужды – 233,8 м3/час, 3151 м3/сут, 1150228 м3/год,  в том числе

      - на выпуск шлама 	197 м3/час, 2356 м3/сут., 860149 м3/год;

      - на оборудование		36,8 м3/час, 795 м3/сут., 290079 м3/год;

Расход воды на наружное пожаротушение  35 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение:

      - дробильное отделение с галереей отводящего конвейера  10л/с (2х5 л/с);

      - этажерка реверсивного конвейера  10л/с (2х5 л/с).

Водоотведение:

- вода поступает в технологический процесс;

Сжатый воздух:

- используется для аспирации установки дробильного отделения и здания элеватора (потребление - 1,1 м3/мин, рабочее давление – 7 бар), а также для обеспечения работы дроссельных клапанов шламопроводов на участке приготовления и транспортировки шлама (потребление - 6,1 м3/мин, рабочее давление – 0,55 бар).

Общее потребление сжатого воздуха - 7,2 м3/мин. Источником сжатого воздуха является проектируемая компрессорная сжатого воздуха в отделении сырьевых мельниц.

# 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий).

При выполнении данного проекта учтены все нормы, стандарты и правила проектирования нормативных документов.

Для  обеспечения безопасных условий ведения технологического процесса, исключающих возможность возникновения пожаров, отравлений, травм, а также для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий труда работающих, необходимо вести технологический процесс согласно утвержденному регламенту с соблюдением правил и норм, отраженных в производственных инструкциях и инструкциях по охране труда и промышленной безопасности.

Мероприятия по промышленной безопасности направлены на предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

Аварии на производстве могут произойти вследствие: неправильной эксплуатации оборудования, нарушения норм технологического режима, разгерметизации труб и оборудования, нарушения правил пожарной безопасности.

# 4. Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям).

Подробные и точные данные по выбросам в атмосферу см. в подразделе 51/08/47-1-ПМООС

Перечень загрязняющих веществ

| Код | Наименование вещества | Исполь-зуемый критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) | ПДКмр | 0.20 | 3 | 0.0479 | 0.47 |
| 304 | Азот (II) оксид; Азота оксид | ПДКмр | 0.40 | 3 | 0.0078 | 0.08 |
| 328 | Углерод; Сажа | ПДКмр | 0.15 | 3 | 0.0089 | 0.05 |
| 330 | Сера диоксид; Ангидрид сернистый | ПДКмр | 0.50 | 3 | 0.0066 | 0.07 |
| 337 | Углерод оксид | ПДКмр | 5.00 | 4 | 0.0808 | 1.03 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пер.на углерод) | ПДКмр | 5.00 | 4 | 0.0129 | 0.01 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1.20 |  | 0.0151 | 0.18 |
| 2909 | Пыль неорганическая, ниже 20% двуокиси кремния (Доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) | ПДКмр | 0.50 | 3 | 0.0652 | 0.70 |
|  | Всего |  |  |  | 0.25 | 2.58 |

Перечень групп суммаций загрязняющих веществ

| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| --- |
| 6009 | 0301 + 0330 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) + Сера диоксид; Ангидрид сернистый |
| 6043 | 0330 + 0333 | Сера диоксид; Ангидрид сернистый + Дигидросульфид; Сероводород |

Валовый выброс загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта составит 2.58 т/год.

Подземные воды в процессе деятельности предприятия не участвуют, сброс на рельеф отсутствует. Вся вода, используемая для технологических целей, включая воду, расходуемую на оборудование, поступает в технологический процесс (в шлам).

# 5. Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду.

Все конвейеры выполняются с местным укрытием. Ленточный конвейер, обеспечивающий подачу  дробленого известняка от дробилки к элеватору, располагается в подземной и надземной галерее. Реверсивный конвейер, обеспечивающий подачу  дробленого известняка от элеватора в крытый склад ,находится в закрытой галерее, примыкающей к элеватору. Надземная часть галерей выполнена из Белпанели толщиной 100 мм.

В дробильном отделении предусмотрена аспирация в местах пересыпки известняка:

- с пластинчатого питателя в дробилку (одно место отсоса);

- из дробилки на ленточный конвейер (два места отсоса).

Аспирационная установка, поставки фирмы FLSmidt, оборудована фильтром CE1-4-10 с площадью фильтрации 161 м2.

В здании элеватора также предусмотрена аспирация в местах пересыпки:

- с ленточного конвейера на элеватор (одно место отсоса);

- с элеватора на реверсивный конвейер (одно место отсоса).

Аспирационная установка, поставки фирмы FLSmidt, оборудована фильтром CE1-6-12 с площадью фильтрации 193 м2.

Фильтры с импульсной очисткой (автоматически управляемые мешочные фильтры), предназначены для очистки насыщенного пылью воздуха из одной или нескольких обеспыливающих точек. Фильтры используются в системах пылеулавливания для контроля выбросов пыли в отработанных газах, содержащих значительное количество частиц пыли или примесей, которые характерны для цементных заводов. Концентрация пыли в отходящем после фильтров воздухе составляет 20 мг/нм3. Пыль, собранная в мешках аспирационных установок, автоматически возвращается в производственный процесс. Аспирационные установки поставляются компанией FLSmidth в комплекте.

В местах транспортировки, пересыпки известняка и огарков с дозаторов в сырьевые мельницы предусмотрены аспирационные установки INFA-MAT (АМ) фирмы "СовПлим" (4 – на известняке, 4 – на огарках). Фильтры INFA-MAT (АМ) представляют собой полуавтоматические карманные фильтры, предназначенные для очистки воздуха от различных видов сухой, неслипающейся пыли. Способ регенерации – механическое встряхивание (пыль автоматически возвращается в производственный процесс). Концентрация пыли в отходящем после фильтров воздухе составляет 10-20 мг/нм3.

Территория для складирования дробленого известняка в крытом складе огорожена с 3-х сторон подпорными стенами высотой 8,5 - 12,6 м. Здание склада – существующее, подпорные стены высотой 8,5 м – проектируемые.

Открытый склад глины с двух сторон огорожен подпорными стенами высотой 4,5 м.

Техническое водоснабжение производится по существующим сетям цементного завода. Вода полностью используется в технологии. Водоотведения не осуществляется, сброс на рельеф не прогнозируется.

Дороги и площадки складов имеют твердое покрытие – цементобетон.

# 6. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению.

Подробные и точные данные по образующимся отходам - см. в подразделе 51/08/47-1-ПМООС.

В процессе эксплуатации объекта образуются отходы, которые требуют временного хранения, складирования и утилизации.

Предусмотрен организованный сбор отходов в специальных емкостях. Твердая фракция, скапливающаяся в глиноболтушке, периодически вычищается и вывозится на свалку. Мусор от уборки помещений, смет с территории - вывозится на свалку.

Очищение фильтров аспирационных установок, находящихся в местах пересыпки связующих материалов, осуществляется автоматически, с помощью электромеханических встряхивающих приспособлений. Пыль, уловленная фильтрами, возвращается в производственный процесс.

Согласно укрупненным расчетам на предприятии образуется 9 видов отходов 1-5 классов опасности.

Перечень образующихся отходов в период эксплуатации

| Наименование отходов | Код отхода по ФККО | Производство (наименование) | Опасные свойства отхода | Класс опасности отхода для ОПС | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | Освещение помещений люминесцентными или ртутными лампами | токсичность | 1 | 0,02 |  |
| Итого I класса опасности | 1 |  |  |  | 0,020 |  |
| Итого II класса опасности | 0 |  |  |  |  |  |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 5490270101034 | Станки и оборудование. Образование обтирочных материалов | пожароопасность | 3 | 0,45 | 4,5 |
| Масло компрессорное отработанное | 5410021102033 | Компрессорная | пожароопасность | 3 | 0,03 | 0,033 |
| Итого III класса опасности | 2 |  |  |  | 0,480 |  |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | Образование ТБО. Отдельно стоящие объекты | данные не установлены | 4 | 0,980 | 4,135 |
| Мусор, смет с территории предприятия | 910000000000 | Уборка территории | данные не установлены | 4 | 4,555 | 5,47 |
| Итого IV класса опасн. | 2 |  |  |  | 5,535 |  |
| Пыль известковая | 3140130111004 | Производство шлама | опасные свойства отсутствуют | 5 | 1,565 | 0,978 |
| Отходы резинотканевые | 5750010001000 | Спецобувь | опасные свойства отсутствуют | 5 | 0,007 | 0,005 |
| Обрезки и обрывки тканей смешанных | 5810110701995 | Спецодежда | опасные свойства отсутствуют | 5 | 0,014 | 0,088 |
| Отходы глины | 3140000000000 | Глиноболтушка | опасные свойства отсутствуют | 5 | 197,5 | 164,6 |
| Итого V класса опасности | 4 |  |  |  | 199,086 |  |
| ВСЕГО ОТХОДОВ | 9 |  |  |  | 205,121 |  |

Проведенный анализ планируемых выбросов вредных веществ при эксплуатации оборудования в цехе помола сырья после реконструкции показывает,  что изменения условий работы на данном участке  не оказывают негативное сверхнормативное влияния  на состояние окружающей среды и  условия проживания населения.

Образовавшиеся отходы  в соответствии с требованием экологического законодательства будут переданы на утилизацию и захоронение в специализированные лицензированные организации согласно заключенным предприятием договорам.

# Приложение 1.  Генеральный план предприятия.

# Приложение 2. Аппаратурно-технологическая схема сырьевого цеха.

# Приложение 3. Линия подачи известняка.

# Приложение 4. Глиноподготовительное отделение